| II. ISPIT Skupina A Popuni tablicu Fizikalna veličina Oznaka fiz. veličine Mjerna jedinica Oznaka mjerne jedinice U amper El.otpor Opiši pokus vezan za elektromagnetsku indukciju izveden na satu. Kakav je el . napon u serijskom spoju potrošača ? Kako riječima glasi Ohmov zakon? Što je otpornik ? Opiši riječima i prikaži shemom spajanje ampermetra u strujni krug Ako je električni otpor nekog stroja 5000 mΩ, a spojen je na električni napon od 0.04 MV, kolika električna struje njime teče? Snaga nekog stroja iznosi 20MW, a njime teče električna struja od 200 kA, na koji je električni napon spojen ? Rad što ga obavi neki stroj iznosi 7.2 TJ. Stroj radi 4 sata. Ako je spojen na napon 0.23kV, koja električna struja njime teče ? OCJENA 5 4 3 2 1 BODOVI 25-22 21-18 17-14 13-10 9 -0 | 2 2 2 1 1 1 1 2 4 4 5 |  | Rješenja i način bodovanja Popuni tablicu Fizikalna veličina Oznaka fiz. veličine Mjerna jedinica Oznaka mjerne jedinice el. napon U volt V el. struja I amper A El.otpor R om Ω Ako je red u tablici točno ispunjen, donosi 2 boda. Ako u redu u tablice jedna pogreška, ili jedna stavka nedostaje donosi 1 bod. Ako je u redu u tablici samo jedno točno, ne donosi bodove. Na zavojnicu smo spojili voltmetar. Kada smo unutar zavojnice provlačili magnet, on je pokazivao neku vrijednost . ( Moguće prikazati i crtežom ) U serijskom spoju potrošača dolazi do pada napona na potrošačima. Zbroj padova napona jednak je početnom naponu. Električni otpor u strujnom krugu proporcionalan je električnom naponu , a obrnuto proporcionalan električnoj struji. Otpornik je elektronički element koji spajanjem u strujni krug povećava električni otpor u njemu . Ampermetar u strujni krug spajamo paralelno s potrošačem. R = 5 000 mΩ= 5 Ω U = 0.04 MV = 40 000 V I R = U : I 5 = 40 000 : I I = 40 000 : 5 I = 8 000 A I = 8 kA P = 20 MW = 20 000 000 W I = 200 kA = 200 000 A U P = U · I 20 000 000 = U · 200 000 U = 20 000 000 : 200 000 U = 200 V W = 7.2 TJ = 7 200 000 000 000 J t = 4 h = 14 400 s U = 0.23kV = 230 V I W = U · I · t 7200 000 000 000 = 230 · I ·14 400 7 200 000 000 000 = 3312 000 · I 7 200 000 000 = 3 312 · I I = 7 200 000 000 : 3 312 I ≈ 2173913 A I ≈ 2.2 MA | 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. ispit Skupina B Popuni tablicu Fizikalna veličina Oznaka fiz. veličine Mjerna jedinica Oznaka mjerne jedinice R volt El.struja Kada se javlja inducirani napon ? Kakva je električna struja u paralelnom spoju potrošača? Kako glasi riječima Ohmov zakon ? Čemu služi otpornik ? Opiši riječima i prikaži shemom spajanje voltmetra u strujni krug. Ako je električni otpor nekog stroja 0.04 kΩ, a njime teče električna struja od 0.02 GA, na koji je električni i napon spojen ? Snaga nekog stroja iznosi 2.3 GW, a spojen je na električni napon od 0.23 kV, koja električna struja njime teče ? Rad što ga obavi neki stroj iznosi 1.08 TJ. Stroj radi 5 sata. Ako njime teče električna struja od 0.05 kA, na koji je napon spojen? | 2 2 2 1 1 1 1 2 4 4 5 | Rješenja i način bodovanja II. ispit Skupina B Popuni tablicu Fizikalna veličina Oznaka fiz. veličine Mjerna jedinica Oznaka mjerne jedinice El.otpor R om Ω 2 el. napon U volt V 2 el. struja I amper A 2 Ako je red u tablici točno ispunjen, donosi 2 boda. Ako u redu u tablice jedna pogreška, ili jedna stavka nedostaje donosi 1 bod. Ako je u redu u tablici samo jedno točno, ne donosi bodove. Inducirani napon se javlja pri međusobnom gibanju magnete i zavojnice. 1 Električna struja u paralelnom spoju se grana. Zbroj električnih struja na granama jednak je početnoj električnoj struji. 1 Električni otpor u strujnom krugu proporcionalna je električnom naponu , a obrnuto proporcionalan električnoj struji. 1 Otpornik služi kako bi spajanjem ga u strujni krug povećali električni napon. 1 Voltmetar u strujni krug spajamo paralelno s potrošačem. 1 1 R = 0.04 kΩ = 40 Ω 1 I = 0.02 GA = 20 000A 1 U R = U : I 40 = U : 20 000 U = 40 ·20 000 U = 800 000 V 1 U = 800 kV = 0.8 MV 1 P = 2.3 GW = 2 300 000 000 W 1 U = 0.23 kV = 230 V 1 I P = U · I 2 300 000 000 = 230 · I I = 2 300 000 000 : 230 I = 10 000 000 A 1 I = 10 MA 1 W = 1.08 TJ= 1 080 000 000 000 J 1 t = 5 h = 18 000 A 1 I = 0.05 kA = 50 A 1 U W = U ·I ·t 1 080 000 000 000 = U ·50 ·18 000 U = 1 080 000 000 000 : 900 000 U = 10 800 000 : 9 U = 1 120 000 V 1 U = 1.12 MV 1 |

| OCJENA | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BODOVI | 25-22 | 21-18 | 17-14 | 13-10 | 9 -0 |